## Slide 1
计算机网络初步介绍
孙思远
日期：2017年6月8日

## Slide 2
目录
1
综述
2
IP地址的获取
3
如何判断是否在同一网络
4
同网络局域网的传输
5
不同网络局域网的传输
6
互联网访问
7
网络排查工具

## Slide 3: 综述
在移动互联网时代，大家可以通过手机这个媒介，快速接入互联网。之后大家还会迎来物联网，大数据等时代。而计算机网络是这一切的基石。
计算机网络在日新月异的发展，其本身为了满足各种需求，已经非常复杂，本次就简单进行介绍。

## Slide 4
2
IP地址的获取

## Slide 5: IP地址的获取
IP地址是指互联网协议地址(Internet Protocol Address,又译为网际协议地址)，IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式，他为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址，以此来屏蔽物理地址差异。
门牌号
电话号

## Slide 6: IP地址的获取
IP地址长度为32bit。IP地址具有一定的结构。一定的命名规则。
五类不同的互联网地址格式如下：
有一个管理机构为接入互联网的网络分配I P地址。其只分配网络号

## Slide 7: IP地址的获取
如果我们电脑需要上网，我们需要一个IP地址，一个掩码，一个网关，一个DNS服务器。有手动和自动设置。
一般系统会默认设置为自动，让使用者方便上网。
网关和路由器有什么关系呢？

## Slide 8: IP地址的获取
获得IP地址为 192.168.3.47

## Slide 9: IP地址的获取
查看本地的IP地址为192.168.3.47

## Slide 10: IP地址的获取
IP参数是怎么自动配置到我的电脑上的呢？
网络协议的发明者为了上网容易，发明了一个自动化配置工具，这个工具名字叫动态自动配置协议(DHCP)。

## Slide 11: IP地址的获取
上网配置
局域网设置
我们可以在路由器配置上发现他们(DHCP)

## Slide 12: IP地址的获取
广播一个发现服务的报文
发送一个空闲IP地址等配套信息
接收IP地址分配方案，请求IP地址分配
确认请求
设备和DHCP服务器（路由器）聊天记录

## Slide 13: IP地址的获取
小明
DHCP
IP地址：10.1.1.2
掩码： 255.255.255.000
小美
DHCP
IP地址：10.1.1.3
掩码： 255.255.255.000
小丽
DHCP
IP地址：10.1.2.2
掩码： 255.255.255.000

## Slide 14
3
如何判断是否在同一网络

## Slide 15: 如何判断是否在同一网络
小明：
IP地址：10.1.1.2
掩码： 255.255.255.000
小美：
IP地址：10.1.1.3
掩码： 255.255.255.000
小丽：
IP地址：10.1.2.2
掩码： 255.255.255.000
IP=网段号+主机号
相同网段号的IP地址就处于同一网络。
网段号=IP地址 & 掩码
10.1.1
10.1.1
10.1.2
网络号

## Slide 16
4
同网络局域网的传输

## Slide 17: 同网络局域网的传输
小明：
IP地址：10.1.1.2
掩码：24位
小美：
IP地址：10.1.1.3
掩码：24位
小丽：
IP地址：10.1.2.2
掩码： 24位

## Slide 18: 同网络局域网的传输
小明
小美
IP地址：10.1.1.2
IP地址：10.1.1.3
编辑要发送的内容
1
选择可靠连接
2
IP路由决策选择，选择直接传送
3
建立连接并发送内容
4
从以太网获得数据
5
判断是否为自己IP
6
收包确认
7
获得内容
8
应用层
运输层
网络层
链路层
网络传输的四层模型

## Slide 19
5
不同网络局域网的传输

## Slide 20: 不同网络局域网的传输
小明：
IP地址：10.1.1.2
掩码：24位
小美：
IP地址：10.1.1.3
掩码：24位
小丽：
IP地址：10.1.2.2
掩码： 24位

## Slide 21: 不同网络局域网的传输
路由器/网关的介绍
如果我们在IP层设置使能路由功能，那么其就具有把数据报从一个接口转发到另一个接口。I P层在
内存中有一个路由表。当收到一份数据报并进行发送时，它都要对该表搜索一次。来确定是否是接收还是转发（如果没有使能路由功能只有接收或丢弃）

## Slide 22: 不同网络局域网的传输
小明
小丽
IP地址：10.1.1.2
IP地址：10.1.2.2
小明的网关
IP地址：10.1.1.1
小丽的网关
IP地址：10.1.2.1
IP路由决策选择，选择默认网关

## Slide 23
6
互联网访问

## Slide 24: 互联网访问
小明想要访问百度网址https://www.baidu.com/

## Slide 25: 互联网访问
网络传输都是需要IP地址，为什么只要在浏览器内输入非IP地址也能访问到网络上的节点？

## Slide 26: 互联网访问
DNS（Domain Name System，域名系统），因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。
https://www.baidu.com/
IP地址是什么呢
查询得到是115.239.211.112
最后还是利用IP地址进行通信

## Slide 27: 互联网访问
亲测有效

## Slide 28: 互联网访问
手机本机IP
本地连接IP
电脑本机IP

## Slide 29: 互联网访问
NAT（Network Address Translation，网络地址转换）是将IP数据报头中的IP地址转换为另一个IP地址的过程。在实际应用中，NAT主要用于实现私有网络访问公共网络的功能。这种通过使用少量的公网IP地址代表较多的私网IP地址的方式，将有助于减缓可用IPv4地址空间的枯竭。

## Slide 30: 互联网访问
NAT的作用可以比做邮局，他作为对外和对内的窗口。
现在我们网络结构因为NAT的出现，就存在公网IP和私网IP
私网IP地址是指内部网络或主机的IP地址，公网IP地址是指在因特网上全球唯一的IP地址。 RFC 1918为私有网络预留出了三个IP地址块，如下： A类：10.0.0.0～10.255.255.255 B类：172.16.0.0～172.31.255.255 C类：192.168.0.0～192.168.255.255

## Slide 31: 互联网访问
小明
IP地址：10.1.1.2
目的地址
115.239.211.112
源地址 10.1.1.2
主机端口 1520
NAT路由器
IP地址1.1.1.1
目的地址
115.239.211.112
源地址 1.1.1.1
路由端口1520
公网IP | 私网IP | 路由端口 | 主机端口
115.239.211.112 | 10.1.1.2 | 1520 | 1520

## Slide 32: 互联网访问
小明
IP地址：10.1.1.2
目的地10.1.1.2
源地址 115.239.211.112
主机端口 1520
NAT路由器
IP地址1.1.1.1
目的地址1.1.1.1
源地址 115.239.211.112
路由端口1520
公网IP | 私网IP | 路由端口 | 主机端口
115.239.211.112 | 10.1.1.2 | 1520 | 1520

## Slide 33
7
网络排查工具

## Slide 34: 网络排查工具
PING工具介绍:
“p i n g”这个名字源于声纳定位操作。目的是为了测试另一台主机是否可达。
如果目标不可达，就不会有回音

## Slide 35: 网络排查工具
1.我们可以获得信息来回的平均时间
2.我们可以获得走过了多少路由器
（64-TTL）